Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: MZK/AD/2017

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania , parametry techniczne oraz wyposażenie jakie musi spełniać i posiadać oferowany autobus.

Wymagania ogólne dla autobusów

  - Oferowane autobusy muszą:

- spełniać normę PN-S-47010:1999 dla autobusu miejskiego, niskopodłogowego klasy I,

- spełniać wymagania Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarki Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii  M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz. U. UE. L. 2015.153.1 z dnia 2015.06.18), dotyczącej pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy, dla pojazdu klasy I; powyższe oznacza, że wymagania przedmiotowego regulaminu muszą spełniać ( co najmniej w zakresie minimalnym) w szczególności takie elementy autobusu i jego wyposażenia jak:

- oznakowanie autobusu,

- szerokość przejść oraz rozmieszczenie i wymiary siedzeń pasażerskich,

- drzwi główne (pasażerskie) oraz wymiary wyjść, w tym wyjść i okien awaryjnych,

- układ przyklęku obniżający dodatkowo poziom wejścia,

- pochylnia (ręcznie rozkładana platforma -rampa najazdowa) umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego,

- spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych),

- spełniać wymagania i warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U.2015.1475 z dnia 2015.09.25, z późniejszymi zmianami), zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie homologacji typu - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3;

- posiadać ważne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu lub Świadectwo Homologacji Typu WE Pojazdu” zwanym dalej świadectwem homologacji – w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z poź. zm.).

- posiadać certyfikat zgodności konstrukcji silników oferowanego autobusu z wymogami normy EURO 6 .

- certyfikaty potwierdzające, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy w oferowanym autobusie spełniają warunek niepalności;

  - W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy:

- nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian,

- pojawią się na rynku nowsze rozwiązania technologiczne lub techniczne, ograniczające koszty eksploatacji autobusów lub rozwiązania ograniczające zużycie energii elektrycznej, to Wykonawca może je zastosować w oferowanych autobusach przy zachowaniu wszelkich wymogów i warunków określonych w SIWZ.

  - W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub (i) w pkt 2, na Wykonawcy w szczególności spoczywa obowiązek dostarczenia autobusów spełniających przepisy prawa oraz wymogi i warunki określone w SIWZ oraz dostarczenie dokumentów, umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  - Oferowane autobusy muszą być wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), spełniający warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin wymagane przez normę EURO VI określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 595/2009, Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 wykonującym i zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (EURO VI) oraz zmieniającym załączniki I i III do dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

  - Wyniki testu SORT – 2 na zużycie paliwa przeprowadzonego przez uprawnioną jednostkę certyfikowaną wg wytycznych UITP, zostaną dołączone do oferty.

Typ autobusu

  - Miejski

  - Niskopodłogowy

  - Jednoczłonowy

Długość i szerokość autobusu

- Długość 12 metrów z tolerancją od 11,5m do 12,0m.

- Maksymalna wysokość całkowita 3100 mm wraz z urządzeniem klimatyzacyjnym.

- Dopuszczalna szerokość całkowita: 2400-2550 mm.

Ilość miejsc dla pasażerów

- Ogółem	– minimum 90 miejsc pasażerskich

- Siedzących	-  minimum 28 + 1 miejsc pasażerskich

- Zaoferowany autobus dodatkowo ma posiadać minimum 4 siedzenia składane, montowane do ścian autobusu ( zalecane mocowanie jak największej liczby siedzeń składanych do ścian pojazdu). Wszystkie siedzenia składane dostępne z niskiej podłogi.

- Zaleca się Wykonawcy, zaoferowanie autobusu z możliwie największą liczbą miejsc do przewozu pasażerów o możliwie największej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących z uwzględnieniem miejsc dla niepełnosprawnych o których mowa w Rozdziale 21 pkt 2.

Dopuszczalna masa całkowita

Do 18 ton.

Silnik

Silnik sześciocylindrowy, o pojemności 9-11 dm³, wysokoprężny, spełniający normy czystości spalin EURO-6 o maksymalnej mocy netto minimum 250 KM, przystosowany do zasilania mieszaniną oleju napędowego i paliwa RME.

Czujniki przeciwpożarowe zlokalizowane w komorze – sygnalizacja       ostrzegawcza na desce rozdzielczej kierowcy. Komora silnika wyposażona w automatyczny system  detekcji i gaszenia pożaru, z możliwością awaryjnego, manualnego uruchomienia systemu przyciskiem umieszczonym na pulpicie kierowcy. Liniowy detektor temperatury działający na zasadzie elektrycznej.

Środek gaszący w postaci ciekłej, w ilości powyżej  3 l/m³ w przestrzeni komory silnika, rozpylany dyszami.

Informacja o pożarze wyświetlana na pulpicie kierowcy oraz sygnalizacja                        dźwiękowa w przestrzeni pasażerskiej.

System podtrzymywany baterią dającą możliwość działania po odłączeniu      głównego źródła prądu w autobusie.

Skrzynia biegów

Automatyczna - czterobiegowa ze zintegrowanym zwalniaczem oraz systemem samodiagnozy i oprogramowania umożliwiającym minimalizację zużycia paliwa podczas eksploatacji pojazdu. Skrzynia wyposażona w system rozpoznający topografię terenu obsługiwanego przez zamawiającego z 3-stopniowym wybieraniem DNR na pulpicie kierowcy. Gniazdo kontrolne usytuowane wewnątrz pojazdu, elektroniczny system diagnozowania. Sterowanie zwalniaczem hydraulicznym za pomocą pedału głównego zaworu hamulca przy współdziałaniu ze skrzynią biegów.

Koła i ogumienie

- Autobus ma być wyposażony w ogumienie bezdętkowe 275/70 R 22,5 typu miejskiego o wzmocnionych bokach.

- Gwarantowany poziom emitowania hałasu przez ogumienie nie większy niż 78 dB (Rozporządzenie (WE) Nr 1222/2009).

- Autobus ma posiadać osłony na nadkolach kół chroniące boki pojazdu przed nadmiernym zabłoceniem.

- W pojeździe zamontowany ma być system kontroli pracy ogumienia. System ma umożliwić bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentację tych parametrów na centralnym wyświetlaczu kierowcy, a także informowanie o przekroczeniu progów bezpieczeństwa. System powinien zawierać czujniki ciśnienia i temperatury wklejane do opon z możliwością ich przekładania w przypadku wymiany ogumienia. Ponadto, autobusy mają mieć możliwość łatwej obsługi, diagnozy i konfiguracji systemu poprzez dostarczony wraz z pojazdami jeden komplet narzędzi, testera i oprogramowania, w tym do obsługi zewnętrznej ogumienia jako pojazdów flotowych. Autobusy mają być wyposażone w łatwo dostępne złącze diagnostyczne, a dostęp do złącz powinien być zagwarantowany bez konieczności demontażu elementów pojazdu.

- Koła wyposażone w kołpaki.

- Wszystkie koła wyważone.

- Każdy autobus musi być wyposażony w koło zapasowe.

Układ pneumatyczny

- Wyposażony w sprężarkę powietrza o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, wyposażoną w urządzenie (zawór bezpieczeństwa lub inne rozwiązanie) zabezpieczające sprężarkę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przypadku zatkania przewodu (przewodów) za sprężarką.

- Przewody i zbiorniki powietrza wykonane z materiałów odpornych na korozję.

- Podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu.

- Przyłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza (za pomocą szybkozłącza) ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i z tyłu autobusu w miejscu łatwo dostępnym, które pozwoli podłączyć sprężone powietrze z zewnętrznego źródła bez potrzeby demontażu elementów karoserii przy użyciu narzędzi. Z uwagi na fakt wykorzystywania tego przyłącza w codziennej eksploatacji autobusu wymaga się, aby element karoserii zasłaniający dostęp do tego przyłącza posiadał odpowiedni mechanizm zamykania i otwierania, np.: zatrzask, magnes, itp. przystosowany do wielokrotnego intensywnego używania. Powietrze dostarczane z zewnętrznego źródła musi przepływać przez  podgrzewany jednokomorowy osuszacz powietrza (o którym mowa w pkt 3) oraz po jego podłączeniu uniemożliwiać uruchomienie silnika.

- Czytelnie i trwale oznakowany zestaw przyłączy diagnostycznych umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu.

- Wszystkie przewody sztywne i złączki pneumatyczne mają być wykonane z materiałów nierdzewnych.

- W układzie zamontowane przyłącze do pompowania kół z układu pneumatycznego.

Układ hamulcowy

- Dwuobwodowy układ hamulców pneumatycznych.

- Oś przednia: pneumatyczny hamulec tarczowy uruchamiany przez siłownik membranowy, z automatyczną regulacją luzu klocków hamulcowych i elektrycznym wskaźnikiem zużycia umieszczonym na pulpicie kierowcy.

- Oś napędowa: pneumatyczne hamulce tarczowe, uruchamiane poprzez siłownik zespolony, z automatyczną regulacją luzu klocków hamulcowych i elektrycznym wskaźnikiem zużycia umieszczonym na pulpicie kierowcy. Hamulec postojowy: bezcięgłowy, działający na oś napędową, poprzez komory sprężynowe siłowników osi tylnej. Awaryjne zwalnianie siłowników sprężynowych poprzez śrubę wbudowaną w cylinder siłownika.

- Hamulec przystankowy (ze zredukowanym ciśnieniem na część wykonawczą hamulca minimum na jednej osi ): działa jako blokada jazdy, przy otwartych drzwiach (przy  prędkości poniżej 3 km/h). Włączanie elektropneumatyczne po otwarciu drzwi lub dźwignią na pulpicie kierowcy. Działanie awaryjne hamulca połączone z sygnałem akustycznym. Możliwość awaryjnego odblokowania przyciskiem zabezpieczonym przed przypadkowym użyciem (przycisk w kabinie kierowcy).

- Zwolnienie hamulca przystankowego powinno następować przy zamkniętych drzwiach poprzez krótkotrwałe naciśnięcie pedału przyspieszenia.

- Autobus wyposażony w nowy elektroniczny system hamulców EBS (ABS+ASR)  zapewniający wyższy stopień bezpieczeństwa i skuteczności, powodując zmniejszone zużycie klocków hamulcowych.

- W układzie pneumatycznym zainstalowane (w przedniej części pojazdu – za zderzakiem przednim i tylnym ) szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza.

- Sygnalizacja dźwiękowa niezaciągniętego hamulca postojowego przy wyłączonym napędzie i nieobciążonym fotelu kierowcy.

- Autobus wyposażony w dodatkowy układ pneumatyczny umożliwiający zwolnienie siłowników sprężynowych hamulca postojowego przyciskiem zabezpieczonym  przed przypadkowym użyciem (przycisk w kabinie kierowcy).

Układ chłodzenia

- Przewody układu chłodzenia odporne na korozje - miedź, mosiądz, stal nierdzewna lub tworzywa sztuczne, łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub kauczuku modyfikowanego, termoizolowane;

- Zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję /jak w pkt. 1)/.

Zawieszenie

- Pneumatyczne na miechach gumowych, wyposażone w układ automatycznego poziomowania pojazdu – elektroniczny system regulacji wysokości i ciśnienia (typu ECAS) z możliwością realizacji funkcji unoszenia nadwozia (przycisk na konsoli w kabinie kierowcy) oraz z funkcją przyklęku obniżającą prawą stronę autobusu o ok. 60 mm. Uruchamiania przyklęku przy otwartych i zamkniętych drzwiach oraz możliwość utrzymania autobusu w stanie przyklęku również po wyłączeniu silnika.

- Podniesienie autobusu z przyklęku musi następować automatycznie po zamknięciu wszystkich drzwi.

- Uruchomienie zmiany poziomu autobusu w „górę” lub w „dół” powinno być sygnalizowane kierowcy komunikatem na desce rozdzielczej.

- Oś przednia – belka sztywna.

System smarowania

System bezobsługowy, system centralnego smarowania  lub inny alternatywny.

Ogrzewanie

- Wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych i przez nagrzewnice z wentylatorami, min. 3 w przestrzeni pasażerskiej oraz jedną w kabinie kierowcy. Przewody nadmuchowe w kabinie kierowcy w dodatkowej otulinie eliminującej straty ciepła.

- Dodatkowe ogrzewanie Webasto DW 300  lub inne równoważne zasilane olejem napędowym z dodatkowego zbiornika o pojemności  minimum 35 litrów.

Okna, szyby i wentylacja

- Szyba przednia dzielona w osi pojazdu (barwiona), klejona ze szkła wielowarstwowego oraz  wyodrębniona podgrzewana szyba dla tablicy kierunkowej.

- Wklejane okna boczne (przyciemnione) i tylne (barwione lub przyciemnione) oraz wklejone oszklenie wszystkich skrzydeł drzwi ( przyciemnione)   z pojedynczego szkła bezpiecznego.

- Przesuwane okno kierowcy (szyby barwione lub przyciemnione) w przedniej części ogrzewane.

- Uchylne lub przesuwne górne partie okien bocznych w przedziale pasażerskim min (5 sztuk) - ryglowane.

- Naturalna przez uchylne lub przesuwne górne partie okien ( co najmniej 3 okna po lewej stronie i 2 okna po prawej stronie).

- Część przesuwna okna ( okien o których mowa w pkt 4 )musi stanowić co najmniej 25 % jego wysokości.

- Minimum 2 uchylne wywietrzniki dachowe sterowane elektrycznie rozmieszczone równomiernie na całej długości pojazdu.

- Autobusy mają posiadać naturalną i wymuszoną wentylację przestrzeni pasażerskiej, układ wentylacji wraz z układem ogrzewania musi przeciwdziałać roszeniu na suficie i szybach bocznych.

- Wszystkie szyby zastosowane w pojeździe powinny spełniać warunki określone w Dyrektywie Rady 92/22/EWG z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie bezpiecznych szyb i materiałów do szyb w pojazdach silnikowych i ich przyczepach (Dz.U. L 129. z 14.5.1992, str. 11 z póź. zmianami), w szczególności wszystkie szyby zastosowane we wnętrzu pojazdu (np. szyby przegród wewnętrznych oraz szyby kabiny kierowcy) powinny spełniać warunki zawarte w pkt. 2.4 Załącznika III tej Dyrektywy.

Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy

- Zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej zwartej obudowie.

- Z nadmuchem zimnego powietrza realizowanym przez zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za pomocą przewodów nawiewnych przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy, kierowca winien posiadać możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego powietrza w kabinie kierowcy podczas pracy klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej.

- Posiadająca moc chłodniczą, wystarczającą dla zapewnienia w upalne dni wysokiego komfortu podróżowania w przestrzeni pasażerskie.

- Klimatyzacja posiadająca funkcję chłodzenie-ogrzewanie.

- Sterowanie klimatyzacją przedziału pasażerskiego:

    - realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim – wymaga się, aby klimatyzacja załączała się automatycznie przy wzroście temperatury w przedziale pasażerskim powyżej 25°C i wyłączała się automatycznie przy spadku temperatury poniżej 25°C,

    - z płynną, automatyczną regulacją intensywności nadmuchu w przedziale pasażerskim w funkcji temperatury panującej w przedziale pasażerskim,

    - z płynną regulacją intensywności nadmuchu w kabinie kierowcy,

    - z możliwością manualnego wymuszenia (włączenia) się systemu klimatyzacji,

    - klimatyzacja musi mieć możliwość obniżenia temperatury przedziału pasażerskiego o co najmniej  5oC od temperatury zewnętrznej lecz nie niższej od temperatury granicznej.

- Zamawiający musi posiadać  możliwość zmiany poziomu temperatur granicznych, przy których system klimatyzacji  uruchamia się automatycznie (i wyłącza się) - zakres zmian temperatur (min) od 17°C do 30°C.

- Kabina kierowcy ma posiadać niezależny, od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej, układ wentylacji  i klimatyzacji, regulowany z miejsca pracy kierowcy.

Kabina kierowcy

- Wydzielona kabina kierowcy typu ,, zamkniętego” lub tzw. pół zamknięta ¾ wysokości z drzwiami wyposażonymi w okienko zamykane klapką  ułatwiające komunikację głosową z pasażerem służące do sprzedaży biletów oraz ergonomiczną ladę, z której kierowca wygodnie będzie mógł zebrać położony przez pasażerów bilon. W bliskiej odległości od lady powinna znajdować się także zamykana i wyposażona w wyciągany sortownik na poszczególne nominały monet kasetka na pieniądze. Konstrukcja drzwi ma być taka, aby kierowca był osłonięty w przypadku bezpośredniego zagrożenia z zewnątrz. Drzwi kabiny kierowcy wyposażone w zamek patentowy. Nie dopuszcza się wykorzystania skrzydła pierwszych drzwi jako drzwi wejściowych do kabiny kierowcy.

- Szyba czołowa dzielona w układzie pionowym 2-częściowa oraz wyodrębniona podgrzewana szyba dla tablicy kierunkowej .

- Osłony przeciwsłoneczne dla lewej strony szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, (osłony powinny chronić kierowcę przed promieniami słonecznymi także w lewym narożniku).

- Minimum jeden schowek zamykany na klucz umożliwiający umieszczenie rzeczy osobistych kierowcy, materiałów eksploatacyjnych ( np. bilety , teczka z dokumentami pojazdu o wymiarach 40x40x15cm ). Precyzyjne miejsce lokalizacji uzgodnione zostanie z Wykonawcą podczas procesu produkcyjnego.

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie, dodatkowo prawe zewnętrzne lusterko tzw. krawężnikowe, lusterka wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego z lusterkiem kontrolującym przy II i III drzwiach.

- Wewnątrz kabiny kierowcy umieszczony ,,przycisk anty-napadowy” kompatybilny z systemem działającym u zamawiającego tj. R&G PLUS MIELEC.

- Autobusy mają mieć zamontowane wahadłowe dwukierunkowe poręcze oddzielające pasażerów od powierzchni podłogi przy kabinie kierowcy.

- Fotel kierowcy ISRI ze zintegrowanym zagłówkiem oraz pasem bezpieczeństwa, wyposażony w składane i regulowane podłokietniki z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia zawieszony pneumatycznie, wyposażony dodatkowo w pokrowiec wykonany z analogicznego materiału jak poszycie fotela  i tapicerka siedzeń pasażerskich, podgrzewany.

- Nowego typu deska rozdzielcza , centralny wyświetlacz LCD (minikomputer pokładowy przekazujący kierowcy informacje o aktualnym stanie pojazdu, np. sygnalizacja uszkodzeń układów w pojeździe), system  wykrywania uszkodzeń na bieżąco, wszystkie instrumenty i przyciski łatwo dostępne.

- Deska rozdzielcza - sugerowany podział na dwie grupy:

- deska rozdzielcza kierowcy (strefa I, II, III, według poniższego rysunku),

- „parapet” boczny (strefa IV według poniższego rysunku),

Schemat miejsca (stanowiska) pracy kierowcy.

- Deska rozdzielcza, o której mowa pod lit „a”, posiadająca:

  - w strefie I (rozmieszczenie sugerowane):

    - przełącznik  świateł zewnętrznych,

    - przełącznik oświetlania kabiny kierowcy,

    - przełącznik oświetlania przedziału pasażerskiego,

    - przełącznik podgrzewania lusterek,

  - w strefie II (rozmieszczenie sugerowane):

    - prędkościomierz zintegrowany z drogomierzem i licznikiem przebiegu  dziennego,

    - licznik  oleju napędowego dodatkowego ogrzewania z funkcją licznika dziennego,

    - wyświetlacz LCD wyświetlający, w zależności od stanu faktycznego autobusu, komunikaty tekstowe (w języku polskim) lub (i) graficzne informujące (minimum) o bieżącym stanie autobusu:, włączonych urządzeniach, otwartych drzwiach itp. występujących usterkach - w przypadku wystąpienia kilku usterek jednocześnie, informacja o konieczności przełączenia (zmiany) typu wyświetlanych treści (informacji),

  - w strefie III (rozmieszczenie sugerowane):

      - przełącznik zmiany typu wyświetlanych treści (informacji) na w/w wyświetlaczu LCD,

      - przełącznik/i sterowania układem zawieszenia,

      - przełącznik/i sterowania systemem otwierania/zamykania drzwi pasażerskich,

      - przełącznik zmiany wyświetlanych informacji na monitorze  ciekłokrystalicznym (obrazu z kamer) systemu monitoringu cyfrowego,

      - autokomputer (lub sterownik) pokładowy oraz kasa fiskalna, zamontowane nad lub obok pulpitu w sposób zapewniający kierowcy komfort obsługi (precyzyjne położenie urządzeń uzgodnione zostanie z dostawcą w trakcie procesu produkcyjnego). Precyzyjne miejsce lokalizacji autokomputera ( sterownika ) wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

  - w strefie IV (rozmieszczenie sugerowane):

- dźwignia hamulca ręcznego,

- zintegrowany sterownik sterowania systemem ogrzewania oraz uruchamiający manualnie dodatkowy agregat grzewczy układu chłodzenia,

- zintegrowany sterownik klimatyzacji i ogrzewania,

- gniazdo elektryczne 12V z dwoma wejściami zapalniczkowymi,

- zamykana na klucz kasetka na pieniądze

Wszystkie przyciski i urządzenia powinny zostać oznakowane przez Wykonawcę w sposób trwały, oznakowanie odporne na ścieranie przy zastosowaniu czytelnych ikon/piktogramów.

- Regulacja kolumny kierowniczej wraz z kokpitem w płaszczyźnie poziomej i pionowej (regulacja wysokości i pochylenia z pneumatyczną lub mechaniczną blokadą wybranego ustawienia).

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem działającym zarówno w czasie jazdy jak  i na postoju, wyposażony w przyłączę diagnostyczne.

- Wieszak na odzież na tylnej ścianie kabiny kierowcy w miejscu nie powodującym zagrożenia bezpieczeństwa podczas pracy.

- Wieszak do haka ręcznego wysuwania rampy do wózka inwalidzkiego – jeśli rampa wymaga takiego haka do jej otwierania.

- Czytelny i prosty układ wskaźników i lampek kontrolnych zapewniających stałą kontrolę sprawności poszczególnych podzespołów autobusu.

- Instalacja nagłaśniająca umożliwiająca przekazywanie informacji pasażerom,   mikrofon na statywie elastycznym.

- Radioodbiornik ( bez zdejmowanego panela ).

Instalacja elektryczna

- Napięcie 24 V, oparta na magistrali CAN oraz multiplekserach.

- Akumulatory kwasowe zamontowane w wysuwanej lub obrotowej obudowie (min. 2 szt. o poj. min. 200 Ah każdy). Główny wyłącznik prądu zlokalizowany w zabudowie umiejscowionych akumulatorów.

- Dodatkowy główny wyłącznik prądu sterowany z kabiny kierowcy

- Wszystkie przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane) w sposób umożliwiających ich jednoznaczną identyfikacje.

- Minimum 6 szt. ładowarek USB do ładowania telefonów komórkowych rozmieszczonych przy siedzeniach pasażerskich w przestrzeni pasażerskiej po 3 szt. na każdej stronie autobusu.

- Instalacja podstawowa : funkcjonalna i skuteczna w oparciu o sprawdzone technologie produkcji i montażu elementów instalacji elektrycznej. Wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach, zabezpieczających je przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji.

- Funkcjonalne rozmieszczenie zespołów osprzętu elektrycznego zapewniające łatwą dostępność obsługową – bez konieczności demontażu stałych elementów wyposażenia. Złącza przewodów i urządzeń czytelnie, numerycznie opisane. Złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią – umieszczone wewnątrz autobusu (wskazany naklejony schemat z opisem przeznaczenia)   w miejscu najmniej narażonym na skutki kolizji drogowych.

- Gniazdo z dodatkową wtyczką do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu.

- Przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane).

- Blokada uruchamiania silnika przy otwartej pokrywie komory silnika,

- Awaryjny wyłącznik akumulatorów zgodny z ECE 36, komora akumulatorów z odpływem kwasów i szczelinami chłodzącymi. Wentylacja akumulatorów poprzez system przewodów powietrznych.

- Sterowanie rozrusznika za pomocą kluczyka, działające poprzez przekaźnik sprzęgający.  Dodatkowy włącznik/wyłącznik silnika umieszczony w komorze silnika.

- Dźwignia włączenia kierunkowskazów z lewej strony kolumny kierownicy z automatycznym wyłącznikiem powrotnym, zintegrowana z przełącznikiem świateł mijania i drogowych.

- Wyłącznik świateł awaryjnych z kontrolką na desce rozdzielczej. Odłącznik akumulatorów odłączający wszystkie odbiorniki.

- Centralne gniazdo diagnostyczne.

- Dodatkowe gniazda do diagnostyki ogrzewania dodatkowego Webasto oraz skrzyni biegów umiejscowione wewnątrz pojazdu.

- Główna tablica elektryczna mieszcząca centralny układ elektryczny, dobrze dostępna, uchylna(wskazany naklejony schemat z opisem przeznaczenia) .

- Przyłącza diagnostyczne do sprawdzania podzespołów pojazdu.

Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne

- Lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu.

- Lampy oświetlenia przedziału pasażerskiego zapewniające odpowiednie oświetlenie z możliwością włączenia funkcji oszczędnościowej.

- W technologii LED muszą być wykonane co najmniej następujące światła:

Wewnętrzne: oświetlające przedział pasażerski, kabinę kierowcy oraz obszary wejść.

Zewnętrzne:

- światła do jazdy dziennej (DRL),

- zabudowane w tylnej ścianie autobusu światła: kierunkowskazów, pozycyjne, hamowania „STOP”, cofania, przeciwmgielne.

- Zaleca się zastosowanie w autobusach energooszczędnego oświetlenia LED w 100% zarówno zewnętrznego i wewnętrznego.

- Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej ma zapewnić możliwość częściowego wyłączania, takiego aby wyeliminować odblaski w przedniej szybie pojawiające się podczas jazdy w nocy.

Drzwi

- Troje drzwi o jednakowej wysokości w układzie 2-2-2, otwieranych do wewnątrz, rozmieszczonych równomiernie na całej długości nadwozia (w prawej ścianie bocznej autobusu), oszklenie wszystkich drzwi przyciemniane, wyposażonych w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę (mechanizm ten musi działać podczas zamykania poszczególnych drzwi).

- Szyba pierwszego skrzydła pierwszych drzwi pojedyncza podgrzewana elektrycznie lub podwójna.

- Sterowanie drzwi:

- z miejsca (stanowiska) pracy kierowcy (z sygnalizacją otwarcia drzwi),

- z możliwością niezależnego sterowania „lewym i prawym” skrzydłem pierwszych drzwi,

- dodatkowy przycisk umożliwiający otwarcie lub zamknięcie wszystkich skrzydeł drzwi z miejsca pracy kierowcy,

- przez dodatkowy układ otwierania drzwi przez pasażerów, odblokowywany przez kierowcę, alternatywny do układu otwierania i zamykania drzwi przez kierowcę poprzez podświetlane przyciski otwierania drzwi przez pasażerów umieszczone na zewnątrz i wewnątrz autobusu,

- przez system niezależnego awaryjnego otwarcia drzwi z zewnątrz i wewnątrz,

- pierwsze drzwi dwuskrzydłowe sterowane dodatkowo z zewnątrz pojazdu,

- drzwi sterowane elektropneumatycznie,

- Z sygnalizacją świetlną i akustyczną:

- „przystanku na żądanie” (dla kierowcy i pasażerów) i „otwarcia” drzwi z tym, że sygnalizacja przystanku na żądanie dla kierowcy musi się odbywać co najmniej za pomocą komunikatu na desce rozdzielczej oraz sygnału akustycznego w postaci pojedynczego krótkiego dźwięku; dla pasażerów odbywać się będzie co najmniej poprzez wyświetlenie planszy informacyjnej na ekranie wewnątrz pojazdu.

- otwierania i zamykania poszczególnych drzwi w przedziale pasażerskim bezpośrednio nad drzwiami,

- Z blokadą otwarcia, uniemożliwiającą  otwarcie drzwi podczas jazdy autobusu,

- Wszystkie skrzydła drzwi wyposażone:

- w zamki umożliwiające ich ryglowanie, a pierwsze skrzydło przednich drzwi wyposażone w zamek patentowy,

- w poręcze w kolorze żółtym rozmieszczone w taki sposób, aby równolegle pełniły one funkcję pomocniczą przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu oraz zabezpieczały przed wypchnięciem szybę zamontowaną w skrzydle drzwi w przypadku opierania się pasażerów o drzwi podczas jazdy,

- Wyposażone w dodatkowe lampy (zabudowane na zewnątrz autobusu nad górną krawędzią drzwi), włączające się automatycznie na czas otwarcia drzwi – lampy te muszą być zamocowane w estetycznych i opływowych obudowach tak, aby nie zakłócały procesu mycia autobusu na myjni wieloszczotkowej (sposób zabudowy lamp musi wykluczać możliwość zahaczenia się włosia z myjni wieloszczotkowej).

- Blokada uniemożliwiająca ruszanie pojazdem przy otwartych drzwiach.

- Zabezpieczenie zewnętrznych i wewnętrznych przycisków lub pokręteł awaryjnego otwierania drzwi:

    - wewnętrzne przyciski lub pokrętła awaryjnego otwierania drzwi zabezpieczone osłonami z tworzywa sztucznego i zaplombowane, zapobiegającymi przed przypadkowym lub nieuzasadnionym użyciem,

    - przyciski lub pokrętła zewnętrzne zabezpieczone osłonami uniemożliwiającymi przypadkowe lub nieuzasadnione użycie.

- Zapobieganie wypadkom, drzwi I/II/III :

  - zabezpieczenie antyzacięciowe w kierunku otwarcia, eliminacja niepożądanego   ruchu drzwi po zadziałaniu zaworu bezpieczeństwa,

  - eliminacja nagłego otwarcia drzwi po opróżnieniu cylindrów drzwiowych,

  - zabezpieczenie antyzacięciowe w kierunku zamknięcia (rewersowanie),

  - każde drzwi wyposażone w wewnętrzną lampę przeznaczoną do oświetlenia wejścia lub wyjścia.

Przedział pasażerski

- Ukształtowanie podłogi:

- podłoga płaska na całej długości autobusu  bez stopni wejściowych we wszystkich trzech wejściach, bez progów poprzecznych wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu,

- każdy autobus winien posiadać niską podłogę na całej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących,

- progi w drzwiach podświetlane  listwą świetlną LED,

- maksymalna wysokość podłogi na progu każdych drzwi: 340 mm,

- szerokość przejścia pomiędzy nadkolami osi przedniej i tylnej mierzona 100 mm nad podłogą w najwęższym miejscu: minimum 550 mm.

  - Stanowiska przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich oraz osób z wózkami dziecięcymi:

- przy drugich drzwiach prowadzących do wydzielonych stanowisk do przewozu osób na wózkach inwalidzkich rozkładana ręcznie rampa uchylna najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego. Rampa wg wymagań określonych w załączniku nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1), o nośności min. 300 kg,

- specjalne powierzchnie, dwa miejsca o wymiarach co najmniej: szerokość 750 mm x długość 1300 mm przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego lub (i) dziecięcego, zaopatrzone w przyciski sygnalizujące kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez osobę niepełnosprawną:

- pierwsze miejsce naprzeciwko drugich drzwi,

- drugie miejsce w przestrzeni pomiędzy prawym przednim nadkolem a ścianką grodziową prawego skrzydła drugich drzwi.

Każde wyposażone w mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego,

- stanowiska do przewozu osób na wózkach inwalidzkich wyposażone w biodrowy pas bezpieczeństwa, podporę lub oparcie prostopadłe do wzdłużnej osi pojazdu, poręcze lub uchwyty zamontowane na boku lub ścianie pojazdu. Przestrzeń na wózki inwalidzkie powinna być wolna od słupków i automatów biletowych oraz na tyle duża, aby umożliwić obrót na wózku,

- stanowiska do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - ściśle wg wymagań określonych w Regulaminie nr 107 EKG ONZ (Dz.U. UE L 255 z 29.9.2010, s.1),

- umiejscowienie rampy w podłodze w sposób umożliwiający samoczynny, grawitacyjny odpływ wody,

- przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy oznaczone symbolem wózka umieszczone na wysokości umożliwiającej naciśnięcie przez osobę znajdującą się na wózku,

- przycisk podświetlany na zielono w momencie, gdy drzwi pojazdu zostają otwarte lub gdy prowadzący pojazd uaktywni opcję otwierania drzwi przez pasażerów,

- wciśnięcie przycisku musi dezaktywować funkcję automatycznego zamykania II drzwi.

- Poręcze pasażerskie.

- poręcze na płatach drzwi malowane proszkowo na kolor żółty,

- poręcze pasażerskie pionowe i poziome wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w punkty świetlne w technologii LED, koloru bursztynowego (odległość dolnej krawędzi pierwszego punktu świetlnego od płaszczyzny niskiej podłogi ma wynosić 1,7 metra. Pozostałe punkty świetlne powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie pionowej z pierwszym punktem świetlnym,

- rozmieszczenie i konstrukcja poręczy ułatwiających wejście do pojazdu osobom o ograniczonej sprawności ruchowej musi umożliwiać swobodny wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym,

- rozplanowanie poręczy w taki sposób, aby możliwe było przytrzymanie się przez pasażerów opuszczających miejsca siedzące,

- poręcze poziome wyposażone w uchwyty wiszące do trzymania się przez pasażerów stojących, zamontowane w sposób uniemożliwiający ich niepożądane przesuwanie się na poręczach podczas jazdy. Uchwyty zamontowane w strefie platformy dla pasażerów stojących oraz w obrębie drzwi,

- na pionowych poręczach podświetlane przyciski  „przystanku na żądanie” minimum 6 szt., przyciski muszą być dodatkowo oznakowane znakami wypukłymi w języku Braille'a. Kolorystyka przycisków wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy,

- poręcze mają charakteryzować się  dużą odpornością na zarysowanie.

- Fotele pasażerskie:

- fotele o ergonomicznym kształcie z uchwytami od strony przejścia, wandaloodporne, tj. o powierzchniach utrudniających naniesienie napisów typu „graffiti",

- materiały tapicerskie o dużej odporności na zużycie (wycieranie, zabrudzenie) oraz o podwyższonej odporności na akty wandalizmu (rozerwanie, rozcięcie),

- wkładki tapicerskie siedziska i oparcia łatwo wymienne, wyposażone w gąbkę (piankę) zmiękczającą pod tapicerką o grubości co najmniej 10 mm, rodzaj tkaniny oraz kolorystyka uzgodniona zostanie z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy,

- do tapicerowania siedzeń zastosowana będzie tkanina tapicerska wg wzoru określonego przez Zamawiającego - do uzgodnienia w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy,

- mocowanie foteli do konstrukcji autobusu w sposób umożliwiający zachowanie czystości.

  - Na przednim pomoście wymagana poręcz zabezpieczająca pasażerów stojących przed upadkiem na przednią szybę autobusu podczas hamowania.

  - Barierka ograniczająca jazdę pasażera na przednim pomoście i oddzielająca kabinę.

  - Na tylniej ścianie kabiny kierowcy wymagane dwie ramki zatrzaskowe ekspozycyjne o wymiarach  umożliwiających zamieszczenie informacji na formacie A3 (montaż w poziomie).

  - Dwie ramki o wymiarach umożliwiających zamieszczenie informacji na formacie A4 (montaż w pionie).

  - Montaż ramek o których mowa w pkt 7 i pkt 8  do uzgodnienia w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

Wykonanie podłogi, ścian bocznych i sufitu

  - Podłoga – płyta wodoodporna pokryta wykładziną anty–poślizgową koloru szarego z odmiennym kolorem w strefie drzwi z ostrzegawczym żółtym, wykładzina zgrzewana na łączeniach, zawijana na ściany boczne wykończona listwami ozdobnymi klejonymi.

  - Ściany boczne i sufit –termoizolowane wykonane z  laminatu odpornego na wilgoć lub (i) tworzywa sztucznego.

  - Krawędzie zabudowy wnętrza w kolorze jaskrawo żółtym.

Konstrukcja nośna

  - Samonośny szkielet podwozie ( kratownica, rama ) integralnie związany ze szkieletem nadwozia.

  - Wykonana ze stali odpornej na korozję – nierdzewnej lub o podwyższonej jakości obustronnie ocynkowanej, zabezpieczonej metodą kataforezy KTL lub materiałów zapewniających wymaganą wytrzymałość konstrukcji, trwałość i odporność na korozję przez minimum 15 letni okres eksploatacji autobusu.

  - Wyposażona w zaczepy holownicze przednie i tylne.

Poszycie zewnętrzne i trwałość lakieru

- Poszycie i dach wykonany ze stali odpornej na korozję, zabezpieczony w sposób gwarantujący  minimum 15 letni okres eksploatacji autobusu

- Poszycie boczne zalecane dzielone w pionie na strefy klejone do kratownicy, elementy poszycia przedniego i tylniego (zderzaki, oprawy reflektora, podszybie czołowe) oraz klapy zewnętrzne mocowane przy użyciu połączeń gwintowych lub innych łatwo demontowanych.

- Ściany boczne i dach izolowane cieplnie.

- Zderzak przedni trzyczęściowy.

- Wszystkie pokrywy obsługowe (klapy) wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu (oraz zabezpieczone przed opadaniem po otwarciu) klapy te winne być wyposażone w czujniki informujące kierowcę o otwartej pokrywie obsługowej.

25. Elektroniczne systemy informacji pasażerskiej: elektroniczne tablice kierunkowe, system zapowiadania przystanków, i system poboru opłat za przejazd.

- Autokomputer  wg wzoru – typu SRG 6000  (lub sterownik) pokładowy zamontowany w kabinie kierowcy, umożliwiający:

- bieżący monitoring wykonywanego kursu realizowany poprzez wyświetlane komunikaty tekstowe, określające w czasie rzeczywistym: nr linii, nazwę następnego przystanku, punktualność w formie podawania odchyłek czasowych (przyspieszeń i opóźnień) i aktualny czas oraz sygnalizowanie dźwiękowe konieczności rozpoczęcia realizacji kursu na przystanku początkowym. Lokalizacja przystanków powinna odbywać się w oparciu o pozycjonowanie GPS,

- automatyczne (bez ingerencji kierowcy) sterowanie pracą tablic elektronicznych, o których mowa w punkcie 2), w tym również automatyczną zmianę kierunku jazdy na przystankach końcowych a także na wybranym co najmniej jednym przystanku pośrednim (np. dla wariantów okrężnych),

- automatyczne (bez ingerencji kierowcy) sterowanie głosowym systemem zapowiadania przystanków, o których mowa w punkcie 3),

- sterowanie kasownikami do poboru opłat z OBE o których mowa w pkt 4 i pkt 5, oraz raportowanie sprzedaży biletów oraz informacji o skasowaniach kart w tych kasownikach, współpracę w zakresie sterowania zasilaniem połączoną  z automatem biletowym ( zamontowanym przez Zamawiającego ) w taki sposób, że włączenie (lub wyłącznie)  w/w autokomputera lub sterownika włącza (lub wyłącza) automat biletowy – proces ten powinien się odbywać niezależnie od położenia stacyjki ( tzw. obwód zasilania przed stacyjką).

- Autobusy muszą zostać wyposażone w system informacyjnych tablic elektronicznych:

  - „diodowych”, o jasności minimalnej 6000 cd/m2 (kolor diod żółto-pomarańczowy lub zbliżony), dostosowujących automatycznie jasność  świecenia do aktualnie panujących warunków atmosferycznych składający się z:

  - tablicy przedniej pełnowymiarowej (w stosunku do szerokości autobusu, posiadającej co najmniej 200/24 punktów), dającej możliwość w czasie rzeczywistym i bez ingerencji kierowcy wyświetlania numeru linii i kierunku jazdy, umożliwiającą obsługę linii okrężnych, w zakresie wskazania co najmniej 1 przystanku pośredniego, na którym nastąpi zmiana opisu kierunku, określona w oprogramowaniu sterującym tablicą), przewijania tekstu nie mieszczącego się w obszarze tablicy w jednej linii.

  - tablicy bocznej (posiadającej co najmniej 160/24 punktów) wyświetlającej numer linii i kierunek jazdy, przewijania tekstu nie mieszczącego się w obszarze tablicy w jednej linii.

  - tablicy tylnej (kwadrat, posiadającej co najmniej 40/24 punktów), wyświetlającej numer linii,

    - tablicy wewnętrznej informacyjnej (kolorowego monitora LCD typu TFT, o przekątnej minimalnej 21”), zamontowanych w przedniej części autobusu, dającej możliwość wyświetlania w czasie rzeczywistym i bez ingerencji kierowcy:

- numeru linii i kierunku jazdy (identycznego jak na zewnętrznych tablicach, z obsługą linii okrężnych tj. wyświetlaniem do przystanku pośredniego kierunku zastępczego wskazanego w oprogramowaniu),

- obsługiwanego przystanku oraz co najmniej 5 kolejnych przystanków (w formie tekstowej lub graficznej, pod postacią tzw. „koralików”),

- daty, godziny, informacyjnego paska tekstowego o długości co najmniej 500 znaków przewijanego z prawej do lewej strony ekranu. Tekst przewija się w sposób ciągły niezależnie od innych informacji prezentowanych na ekranie,

- planszy z informacją o przystanku na żądanie wraz z nazwą przystanku , do którego zbliża się pojazd, jeśli żądanie zatrzymania pojazdu zostało zgłoszone przez pasażera poprzez wciśnięcie przycisku na żądanie,

- planszy z informacją o kontroli biletowej, jeżeli zostały zablokowane kasowniki.

- System głosowego zapowiadania przystanków:

- emitujący automatycznie (bez dodatkowej ingerencji kierowcy) pasażerom cykliczne głosowe komunikaty o przebiegu danej linii komunikacyjnej:

- emisja przez głośniki zainstalowane wewnątrz pojazdu:

- przed odjazdem z przystanku początkowego zapowiedź treści: „Linia  nr <numer linii>, kierunek <nazwa przystanku docelowego>. Zamawiający wymaga wsparcia dla obsługi linii okrężnych, w zakresie wskazania co najmniej 1 przystanku pośredniego, na którym może nastąpić zmiana wygłaszanego komunikatu, określonego w oprogramowaniu sterującym,

- po ruszeniu autobusu z danego przystanku zapowiedź treści: „następny  przystanek <nazwa  przystanku>”,

- przed dojechaniem do danego przystanku zapowiedź treści: „<nazwa przystanku>”,

- przed dojechaniem do przystanku końcowego zapowiedź treści: „<nazwa przystanku> przystanek końcowy”,

- przy wjechaniu do strefy przystanku końcowego zapowiedź o treści: „<nazwa przystanku> przystanek końcowy”,

- emisja przez głośniki zainstalowane na zewnątrz pojazdu:

- przy otwarciu drzwi na przystanku zapowiedź następującej treści: „Linia  nr <numer linii>,  kierunek <nazwa przystanku docelowego>. Zamawiający wymaga przyciszania zapowiedzi zewnętrznych do poziomu 30% w godzinach nocnych, tj. 20:00-7:00, oraz wsparcia dla obsługi linii okrężnych, w zakresie wskazania co najmniej 1 przystanku pośredniego, na których może nastąpić zmiana wygłaszanego komunikatu, określonego w oprogramowaniu sterującym,

- dodatkowo po zablokowaniu kasowników (przez kierowcę przy użyciu autokomputera lub sterownika  jak i przez kontrolera biletów w kasowniku) wymagana jest emisja komunikatu: "Proszę przygotować bilety do kontroli", (głośniki wewnętrzne),

- składający się z:

- urządzenia nagłaśniającego (niezależnego od radioodbiornika),

- co najmniej 4 szt. głośników rozmieszczonych w przestrzeni pasażerskiej autobusu.

- co najmniej jednego głośnika zamontowanego na zewnątrz autobusu, w taki sposób, by zapowiedzi głosowe były słyszalne na przystanku przez oczekujących tam pasażerów.

Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje w celu  przygotowania zapowiedzi nazw przystanków i komunikatów głosowych w postaci plików mp3.

- Autobus należy wyposażyć w 4 kasowniki  wg wzoru - typu KRG-6B3n obsługujące bilety elektroniczne działające w systemie OBE ( Ostrowski Bilet Elektroniczny ) lub zastosuje rozwiązanie równoważne.

- Autobus należy wyposażyć w 1 kasownik obsługujący bilety papierowe wg wzoru - typu KRG -6K lub zastosuje rozwiązanie równoważne.

- Rozmieszczenie kasowników - wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

- Autobus należy wyposażyć w kasę fiskalną wg wzoru EMAR typu 105 z czytnikiem kart elektronicznych wraz z szufladą na pieniądze, kartą pamięci, gniazdem zasilania, podstawą mocującą i zastawką do kasy lub w równoważną współpracującą z obecnie działającym systemem u Zamawiającego.

- Wszystkie powyższe urządzenia kompatybilne z obecnie działającym systemem u Zamawiającego, co najmniej spełniające funkcje urządzeń działających obecnie w systemie Zamawiającego.

26. Urządzenia dodatkowe i wyposażenie

- Radioodtwarzacz z CD z wejściem USB z odtwarzaniem tylko w kabinie kierowcy oraz z dodatkową  możliwością odtwarzania w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim, wzmacniacz.

- Zamykana na klucz klapka wlewu paliwa.

- Zaczepy holownicze przednie i tylnie.

- Dwie sześciokilogramowe gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, dwie apteczki, dwa  kliny podkładowe pod koła, lampa ostrzegawcza, kamizelki ostrzegawcze (2 szt.), latarkę ręczną LED dla kierowcy (z bateriami w komplecie).

- Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców.

- Cztery  komplety kluczy.

- Wszystkie napisy zamieszczone w autobusie muszą być w języku polskim.

- Zestaw DVD z wejściem USB, dwa monitory LCD 15´´ o rozdzielczości min. 1280/1024 pikseli wewnątrz autobusu zamontowane na wysokości drzwi środkowych autobusu, pod sufitem, widoczność  w dwóch kierunkach.

- Komplety następujących kluczy:

- rygli do okien przesuwnych/ uchylnych   („kwadratów”),

- do pokryw obsługowych (klap) w przestrzeni pasażerskiej oraz pokryw  w poszyciach zewnętrznych.

27. Automat biletowy

  - Wykonawca przygotuje instalację elektryczną umożliwiającą montaż automatu biletowego ( biletomatu ) realizującego pobór opłat za przejazd w systemie OBE (Ostrowskiego Biletu Elektronicznego).

  - Instalacja elektryczna o minimum następujących  parametrach:

    - Zasilanie – minimum 1 mm2, 2 x trzyżyłowe przewód, zabezpieczenie 10A,

    - Komunikacja – szyna IBIS, minimum 0,5 mm2 przekrój, 4 żyły, protokół do komunikacji z autokomputerem (jeżeli wymagane) – VDV300.

    - Dodatkowy przewód – 4 x 0,25 mm2, cichy alarm, rezerwa.

  - Instalacja ma umożliwić montaż automatu biletowego w strefie przedziału pasażerskiego naprzeciwko II drzwi z zachowaniem ergonomii dostępu dla pasażerów.

  - Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu przygotuje odpowiednie uchwyty montażowe umożliwiające zainstalowanie automatów biletowych.

  - Docelowe miejsce doprowadzenia instalacji, szczegółowe parametry instalacji oraz sposób montażu  automatu biletowego -  do uzgodnienia w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

  - Zamawiający we własnym zakresie wyposaży autobusy w automaty biletowe.

28. Inteligentny System Zarządzania Flotą

- Autobus należy  wyposażyć w urządzenie lokalizacyjne (uruchomienie urządzenia powinno odbywać się niezależnie od położenia stacyjki, tzw. obwód zasilania przed stacyjką, przyciskiem wspólnym dla uruchamiania systemu informacji pasażerskiej i automatu biletowego), raportujące bieżącą pozycję pojazdu. Na podstawie przekazywanych informacji Zamawiający musi mieć możliwość sprawowania nadzoru dyspozytorskiego nad autobusami przy wykorzystaniu oprogramowania (systemu zarządzania flotą) dostępnego poprzez dedykowaną stronę internetową (z nielimitowanym dostępem dla pracowników Zamawiającego, z wykorzystaniem logowania indywidualnym loginem i hasłem), w zakresie co najmniej:

- bieżącej (realizowanej z co najmniej z 5-sekundową częstotliwością) prezentacji lokalizacji autobusów na mapie wraz z ich identyfikacją (poprzez wyświetlenie nad wybraną ikoną autobusu co najmniej numeru bocznego, typu taboru, nazwy realizowanego zadania przewozowego, kierunku jazdy oraz aktualnej relacji do rozkładu jazdy),

- sygnalizowania przy wykorzystaniu kolorów autobusów opóźnionych lub jadących przed czasem poprzez zastosowanie różnej intensywności barw dla ikon autobusów, pozwalającej ocenić skalę przyspieszenia czy opóźnienia pojazdów,

- zbiorczego raportowania bieżących odchyleń punktualności dla wszystkich zadań przewozowych wykonywanych przez autobusy w postaci tabelarycznego zestawienia z możliwością sortowania rekordów co najmniej względem realizowanych zadań przewozowych, linii, punktualności,

- raportowania realizacji zadań przewozowych (z określeniem odrębnie dla każdego z kursów ujętych w rozkładzie jazdy punktualności odjazdu z wszystkich przystanków na trasie po obsłużeniu każdego z przystanków), z ich archiwizacją – możliwością dostępu do danych historycznych co najmniej z ostatnich 3 miesięcy,

- dostępu do informacji statystycznych o międzyprzystankowych czasach przejazdów,

- możliwości wyświetlenia śladu przejazdu autobusu na mapie (dokładność prezentowania zmiany pozycji pojazdu: co najmniej 5 sekund) dla bieżącego dnia i dostępu do danych historycznych z co najmniej 14 dni.

- System zarządzania flotą w zakresie dynamicznej informacji pasażerskiej musi współpracować z:

- wszystkimi tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej Zamawiającego, zabudowanymi na przystankach komunikacji miejskiej,

- dedykowaną stroną internetową, dostępną również w wersji mobilnej – bez konieczności logowania,

- co najmniej dwoma aplikacjami mobilnymi (wymagane platformy: Android, Windows Phone).

29 Urządzenie rozgłaszające usługę bezprzewodowego dostępu do internetu w autobusach

- Autobusy muszą posiadać urządzenie umożliwiające pasażerom dostęp do bezprzewodowego Internetu.

- Urządzenie umożliwiające pasażerom dostęp do bezprzewodowego Internetu muszą charakteryzować się co najmniej poniżej określonymi parametrami.

Router ma zapewniać podłączenie urządzeń sieciowych bezprzewodowo (WLAN),  dodatkowo musi posiadać i zapewniać:

- wbudowany FireWall z możliwością ograniczenia ruchu sieciowego poprzez filtrowanie protokołów sieciowych,

- możliwość włączenia/wyłączenia NAT na dowolnym interface'ie,

- możliwość włączenia hotspot'a wyświetlającego regulamin i umożliwiającego jego akceptację,

- możliwość tworzenia reguł przepuszczania ruchu w oparciu o adresy IP lub MAC,

- możliwość generowania, zapisywania na urządzeniu i przesyłania logów na serwer Syslog (logi powinny uwzględniać zbieranie informacji o pojawiających się MAC adresach z podłączanych urządzeń bezprzewodowych),

- możliwość konfiguracji przekierowywania portów TCP i UTP,
możliwość tworzenia połączeń VPN,

- co najmniej 1 port RJ45,

- wbudowany lub podłączony na USB modem GSM pozwalający na pracę w standardach LTE, HSPA+, 3G, EDGE GPRS w zależności od dostępności technologii w danym miejscu (W przypadku modemu USB należy dołączyć przedłużacz USB, Drgania podczas jazdy mogą spowodować uszkodzenie gniazda USB w przypadku podłączenia bezpośredniego,

- wyjście na antenę zewnętrzną GSM (antena zewnętrzna  GSM w komplecie do modemu),

- zasilanie Routera przystosowane do zasilania na autobusie (przetwornica 24 V na 220 V niedopuszczalna),

- dostęp pasażerom do bezpłatnej sieci WiFi w całej przestrzeni autobusu,

- jednoczesny dostęp do sieci co najmniej 5 osobom.

Router powinien być bezobsługowy, co oznacza, iż powinien automatycznie rozpoczynać pracę po włączeniu przez kierowcę stacyjki. W przypadku utraty dostępu do sieci zewnętrznej i ponownym jej odzyskaniu modem ma kontynuować pracę bez interwencji kierowcy i konieczności restartowania urządzenia. Router powinien być odporny na warunki atmosferyczne, umożliwiając prawidłową pracę w szerokim zakresie temperatur (zarówno w warunkach letnich jak i zimowych)

  - Kartę SIM do modemu zapewni Zamawiający.

30. Cyfrowy monitoring wizyjny

Zainstalowany w dostarczonym autobusie system cyfrowego monitoringu wizyjnego przedziału pasażerskiego, kabiny kierowcy oraz obszaru wokół autobusu, musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo z możliwością nagrywania dźwięku z mikrofonu nagrywającego rozmowy kierowcy z pasażerami, zapewnić widoczność także po zmroku bez dodatkowego oświetlenia i musi składać się z:

  - Kamer cyfrowych IP:

    - 4 cyfrowych kamer IP kolorowych typu dzień-noc umieszczonych w podsufitowych, kopułowych obudowach wandalo – odpornych :

- nagrywanie w rozdzielczości min. 1280x1024,

- szybkość rejestracji min.  25 klatek/sec z możliwością programowania ilości wymaganych klatek/sec np. (zmniejszenie do 12 klatek/sec),

- minimalna czułość kamer – 0,1 luxa tryb kolorowy, 0 lux z oświetleniem IR,

- kamery IP powinny być wyposażone w przetwornik min. 2 MPix,

- balans bieli automatyczny (AWB) oraz manualny,

- funkcja zwiększenia kontrastu D-WDR,

- elektroniczna migawka dostosowująca prędkość do warunków oświetleniowych,

- kamery musza obejmować całą przestrzeń przedziału pasażerskiego oraz kabinę kierowcy,

- praca w temperaturze -  25 ºC do + 75ºC,

  - 1 cyfrowej kamery IP kolorowej typu dzień-noc umieszczonej w obudowie wandalo – odpornej umożliwiającej obserwację drogi przed pojazdem :

- nagrywanie w rozdzielczości min. 1280x1024,

- szybkość rejestracji min.  25 klatek/sec z możliwością programowania ilości wymaganych klatek/sec np. (zmniejszenie do 12 klatek/sec),

- minimalna czułość kamery – 0,1 luxa tryb kolorowy, 0 lux z oświetleniem IR,

- kamera IP powinna być wyposażona w przetwornik min. 2 MPix,

- kąt widzenia min. 130 stopni, rejestracja obrazu na odległość min. 50 metrów,

- balans bieli automatyczny (AWB) oraz manualny,

- funkcja zwiększenia kontrastu D-WDR,

- BLC — automatyczne kompensowanie silnego oświetlenia tła,

- automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału wizyjnego AGC,

- funkcja HLC ograniczająca powstawanie odbić od oświetlonych powierzchni,

- elektroniczna migawka dostosowująca prędkość do warunków oświetleniowych,

- praca w temperaturze -  25 ºC do + 75ºC,

  - 2 cyfrowych kamery IP kolorowych typu dzień-noc umieszczonych na zewnątrz obserwujących prawy i lewy bok pojazdu:

- nagrywanie w rozdzielczości min. 1280x1024,

- szybkość rejestracji min.  25 klatek/sec z możliwością programowania ilości wymaganych klatek/sec np. (zmniejszenie do 12 klatek/sec),

- minimalna czułość kamery – 0,1 luxa tryb kolorowy, 0 lux z oświetleniem IR,

- kamera IP powinna być wyposażona w przetwornik min. 2 MPix,

- balans bieli automatyczny (AWB) oraz manualny,

- funkcja zwiększenia kontrastu D-WDR,

- BLC — automatyczne kompensowanie silnego oświetlenia tła,

- automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału wizyjnego AGC,

- funkcja HLC ograniczająca powstawanie odbić od oświetlonych powierzchni,

- elektroniczna migawka dostosowująca prędkość do warunków oświetleniowych,

- praca w temperaturze -  25 ºC do + 75ºC,

  - 1 cyfrowej kamery IP kolorowej typu dzień-noc obserwację drogę za pojazdem :

- nagrywanie w rozdzielczości min. 1280x1024,

- szybkość rejestracji min.  25 klatek/sec z możliwością programowania ilości wymaganych klatek/sec np. (zmniejszenie do 12 klatek/sec),

- minimalna czułość kamery – 0,1 luxa tryb kolorowy, 0 lux z oświetleniem IR,

- praca w trybie lustrzanym,

- kamera IP powinna być wyposażona w przetwornik min. 2 MPix,

- kąt widzenia min. 130 stopni,

- balans bieli automatyczny (AWB) oraz manualny,

- funkcja zwiększenia kontrastu D-WDR,

- BLC — automatyczne kompensowanie silnego oświetlenia tła,

- automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału wizyjnego AGC,

- funkcja HLC ograniczająca powstawanie odbić od oświetlonych powierzchni,

- elektroniczna migawka dostosowująca prędkość do warunków oświetleniowych,

- praca w temperaturze -  25 ºC do + 75ºC.

2. Minimalne Parametry Rejestratora:

- musi zapewniać prowadzenie zapisu danych ze wszystkich podłączonych kamer oraz komunikowanie się z innymi urządzeniami w sieci przewodowej jak i bezprzewodowej poprzez wbudowany moduł WLAN,

- kompresja MPEG-4 (H.264), nagrywanie na dysku twardym,

- współpracujący z zamontowanym w pojeździe auto komputerem w celu zapisania nakładki   z informacją o numerze linii, wybranym kierunku   jazdy przystanku, numerze bocznym pojazdu, dacie i godzinie – dane powinny być przekazywane z magistrali IBIS w standardzie VDV300 – telegramy, którymi przekazywane są wymagane informacje powinny być uzgodnione z dostawcą systemu informacji pasażerskiej poprzez producenta pojazdu

- nagrywanie danych z protokołu IBIS & IBIS+

- wyposażony w moduł sieciowy Ethernet

- parametry rejestracji konfigurowalne dla każdego kanału niezależnie, możliwość obsługi przez przeglądarkę,

- funkcja automatycznego włączania/ opóźnionego wyłączania rejestratora. W autobusach dostarczonych do zamawiającego  rejestrator powinien rejestrować dane z wszystkich kamer przez 20 minut po odłączeniu stacyjki natomiast monitor powinien się wyłączyć natychmiast,

- wyposażony w jeden twardy dysk 2 TB w wyjmowanej kieszeni,

- dysk wyjmowany za pomocą klucza, wyjmowanie dysku za pomocą klucza również przy wyłączonym zasilaniu rejestratora, ilość kluczy w ilości min. 1 szt. dla każdego rejestratora,

- sygnalizacja błędów (błąd kamery, błąd dysku, uszkodzenie dysku, sygnalizacja nagrań alarmowych)  systemu na monitorze

- nagrania winny być wykonywane w systemie PAL; tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików,

- zasilanie rejestratora: 24V DC (zakres napięcia 9-32V DC)

- temperatura pracy: min -25 °C do +75 °C,

- przystosowany do rozwiązań mobilnych (sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej).

  - Terminala z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT o przekątnej min 8” ; powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w kabinie kierowcy możliwością płynnej regulacji  w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego jak i z poszczególnych kamer, możliwość wyłączenia podczas jazdy.

  - Oprogramowania umożliwiającego przeglądanie i archiwizacje danych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB, możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt, przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi, przeglądanie materiałów wg rożnych kryteriów: daty , czasu, numeru kamery, numeru pojazdu, możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu, przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami, zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku, możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie.

  - System monitoringu wraz z oprogramowaniem w autobusach musi być kompatybilny z systemem działającym u Zamawiającego tj. firmy El – Cab.

  - Elementy dodatkowe:

- czytniki dysków twardych podłączonych do komputera PC wraz z oprogramowaniem w ilości 3 szt.,

- zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo luzem, jako części rotacyjne: jeden dysk o pojemności 2 TB na każdy autobus.

31. Powłoki , kolorystyka i oznakowanie

- Powłoki zewnętrzne autobusu muszą być wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu autobusu na myjniach wieloszczotkowych.

- Schemat i kolorystyka malowania pojazdów – wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

- System oznaczeń (piktogramy i naklejki) w języku polskim - wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

- Kolorystyka przycisków - wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

- Wzór tkaniny oraz kolorystyka obić tapicerskich - wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

32. Zakres zamówienia obejmuje również na koszt Wykonawcy

- Przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego co najmniej 8 kierowców w zakresie obsługi pojazdu  w dniu odbioru autobusu oraz 5 pracowników Stacji Obsługi MZK S.A. w zakresie obsługi i napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dotyczących autobusów, minimum 1 pracownika w zakresie dokumentacji i formy rozliczania napraw gwarancyjnych w terminie do 14 dni od dnia protokólarnego odbioru autobusu w siedzibie Zamawiającego.

- Udzielenie Zamawiającemu autoryzacji (po przeprowadzeniu stosownych  szkoleń) na wykonywanie przeglądów i napraw gwarancyjnych autobusów będących przedmiotem zamówienia.

- Zapewnienie serwisu dla podzespołów autobusu, na które Wykonawca autoryzacji udzielić nie może.

- Dla każdego dostarczonego autobusu Wykonawca dostarczy sporządzoną w języku polskim:

- dokumentację umożliwiającą rejestrację autobusu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- instrukcję obsługi autobusu (w wersji dla kierowcy) 3 egz. na jeden autobus,

- książkę gwarancyjną.

- Dla każdego dostarczonego autobusu Wykonawca dostarczy  3 egzemplarze w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej sporządzonej w języku polskim dokumentacji technicznej, zawierającej:

- zestawienie zastosowanych płynów technicznych i olejów eksploatacyjnych oraz ich odpowiedników (tzw. listy olejowe) ,

- szczegółową instrukcję naprawy autobusu i jego podzespołów,

- katalog części zamiennych  w wersji elektronicznej i papierowej,

- schemat układu pneumatycznego,

- schemat instalacji elektrycznej,

- schemat układu ogrzewania i klimatyzacji ,

- schemat zawieszenia,

- schemat układu kierowniczego,

- schemat układu smarowania,

- schemat układów hydraulicznych,

- rysunek: rozplanowania przestrzeni pasażerskiej, rozmieszczenia siedzeń pasażerskich, podłogi i autobusu, z określeniem wszystkich istotnych wymogów i wielkości pól powierzchni, a w szczególności powierzchni dla pasażerów stojących obliczonej zgodnie z pkt 2.3.2 PN-S-47010,

- rysunek rozmieszczenia elementów sterujących, wskaźników i kontrolek w miejscu (stanowisku ) pracy kierowcy  wraz z opisem funkcji,

- opis technologii zabezpieczenia antykorozyjnego autobusu, wraz z wykazem punktów (otworów) przeznaczonych do wewnętrznej konserwacji profili zamkniętych,

- instrukcję gaszenia autobusu i sposób postępowania w razie pożaru,

- opis procedury holowania autobusu.

- 1 egzemplarz instrukcji obsługi zainstalowanego w dostarczonym autobusie systemu monitoringu w formie książkowej.

- Wyposażyć Stację Obsługi Zamawiającego w narzędzia specjalistyczne do naprawy i obsługi autobusów oraz  urządzenia diagnostyczne wraz z oprogramowaniem do diagnozowania wszystkich systemów- układów pojazdu (obsługa w języku polskim).