Załącznik nr 8 do SIWZ

Znak sprawy: MZK/BIL/2018

Zestawienie obrazujące najważniejsze parametry techniczne i wyposażenie automatów biletowych

Należy odpowiednio zaznaczyć „TAK” lub „NIE” poprzez znak X/wpisać parametry urządzenia i wyświetlacza.

Uwaga. Zestawienie nie zawiera wszystkich parametrów automatów biletowych. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Biletomat mobilny

| Funkcja | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Sposób płatności: BILON |  |  |
| 2. Sposób płatności : KARTA |  |  |
| 3. Obudowa: odporność na uszkodzenia |  |  |
| 4. Gabaryty urządzenia: (wpisać wymiary: wys x szer x głębokość) |  |
| 5. Zabezpieczanie: zamek patentowy |  |  |
| 6. Zabezpieczenie: mechanizm ryglowania 3 -punktowy |  |  |
| 7. Zabezpieczanie: alarm akustyczny |  |  |
| 8. Zabezpieczenie: alarm zdalny do systemu centralnego |  |  |
| 9. Otwór wrzutowy i wydawania: zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych |  |  |
| 10. Otwór wrzutowy: otwierany wyłącznie na czas przyjmowania wpłaty |  |  |
| 11.Otwór wydawania: zabezpieczony przed wypadniem pieniędzy |  |  |
| 12. Wyświetlacz ( wpisać rodzaj, rozdzielczość, dodatkowe nakładki) |  |
| 13.Wyświetlacz: wandaloodporność |  |  |
| 14. Wyświetlacz: nakładka dotykowa |  |  |
| 15. Przyjmowanie opłat w złotych od 0,10 do 5 zł |  |  |
| 16. Przyjmowanie opłat w euro – po przeprogramowaniu |  |  |
| 17. Kaseta na monety: stal nierdzewna |  |  |
| 18. Kaseta na monety: pojemność 3 000 monet |  |  |
| 19. Kaseta na monety: kontroler pamięci |  |  |
| 20. Akceptor monet |  |  |
| 21. Zasobnik na monety; karuzelowy |  |  |
| 22. Czytnik kart zbliżeniowych |  |  |
| 23. Zabezpieczanie kasety przed wyciągnięciem: dodatkowy zamek lub kod PIN |  |  |

| Funkcja | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| 24. Zasobnik monet: funkcja samonapełniania się |  |  |
| 25. Drukarka biletów: termiczna |  |  |
| 26. Drukarka biletów: monochromatyczna |  |  |
| 27. Drukarka biletów: pełna obsługa grafiki |  |  |
| 28. Drukarka biletów: rozdzielczości co najmniej 200 DPI umożliwiająca druk tekstu oraz grafiki, w tym kodu 2D. |  |  |
| 29. Drukarka biletów: współpracująca z rolką papieru o gramaturze od 80 g/m2 do 140 g/m2 zapewniająca zapas ok. 5 000 biletów, z odcięciem pojedynczego biletu z krążka taśmy o szerokości 80mm +-1mm. |  |  |
| 30. Drukarka biletów: sygnalizacja końca i zbliżającego się końca papieru |  |  |
| 31. Drukarka biletów: Z gilotyną samoostrzącą |  |  |
| 32. System zasilania: zewnętrzne źródło zasilania – pokładowa sieć elektryczna o napięciu 24V |  |  |
| 33. System zasilania: własny akumulator z automatycznym układem ładującym |  |  |
| 34. System rejestracji czasu – zegar bateryjnie podtrzymywany |  |  |
| 35. Moduł transmisyjny – moduł transmisji bezprzewodowej opartej na sieci komórkowej transmisja pakietowa GSM/GPRS/UMTS |  |  |
| 36. Moduł GPS |  |  |
| 37. Sieć Ethernet |  |  |
| 38. Komplet zapasowych kaset na monety - 30 szt. |  |  |
| 39. Aktywacja przez komputer pokładowy |  |  |
| 40. Temperatura pracy: od -25 do 50 st. C. |  |  |
| 41. System kontroli temperatury i dogrzewania automatu |  |  |
| 42. Współpraca z autokomputerem |  |  |

Biletomat stacjonarny

| Funkcja | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Sposób płatności: BILON |  |  |
| 2. Sposób płatności: BANKNOT |  |  |
| 3. Sposób płatności: KARTA - stykowa i zbliżeniowa |  |  |
| 4. Obsługa Ostrowskiego Biletu Elektronicznego |  |  |
| 5. Gabaryty urządzenia: (wpisać wymiary: wys x szer x głębokość) |  |
| 6. Obudowa: odporność na uszkodzenia |  |  |
| 7. Obudowa: odporność na warunki atmosferyczne |  |  |
| 8. Kąt otwarcia drzwi: min. 100o |  |  |
| 9. Zabezpieczenie: zamek patentowy |  |  |
| 10. Zabezpieczenie: wielopoziomowy mechanizm ryglowania |  |  |
| 11. Zabezpieczenie: alarm akustyczny |  |  |
| 12. Zabezpieczenie: klapka otworu wydawania – możliwość ryglowania online |  |  |
| 13. Zabezpieczenie: antyprzewierceniowe w obszarach kaset na gotówke |  |  |
| 14. Zabezpieczenie: alarm zdalny do systemu centralnego |  |  |
| 15. Zabezpieczenie kaset: ryglowanie + zamek |  |  |
| 16. Zabezpieczenie kaset: sensory |  |  |
| 17. Otwór wrzutowy i wydawania: zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych |  |  |
| 18. Otwór wrzutowy: otwierany wyłącznie na czas przyjmowania wpłaty |  |  |
| 19. Otwór wydawania: zabezpieczony przed wypadaniem pieniędzy |  |  |
| 20. Wyświetlacz ( wpisać rodzaj, rozdzielczość, dodatkowe nakładki) |  |
| 21.Wyświetlacz: wandaloodporność |  |  |
| 22. Przyjmowanie opłat i wydawanie reszty w monetach od 0,10 do 5 zł |  |  |
| 23. Przyjmowanie opłat i wydawanie reszty w banknotach 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł |  |  |
| 24. Przyjmowanie opłat w euro – po przeprogramowaniu |  |  |
| 25. Kaseta pośrednia o pojemności min. 15 banknotów |  |  |
| 26. Kaseta na monety: stal nierdzewna |  |  |
| 27. Kaseta na banknoty : 1400 banknotów |  |  |
| 28. Kaseta końcowa na monety o poj. min. 7l samozamykająca się |  |  |
| 29. Kaseta końcowa na banknoty min. 1000 szt. samozamykająca się |  |  |
| 30. Kaseta na monety: kontroler pamięci |  |  |
| 31. Akceptor monet |  |  |
| 32. Akceptor banknotów |  |  |
| 33. Zasobnik na monety; karuzelowy 6 szt. |  |  |
| 34. Pojemność zasobnika; 60 szt. |  |  |
| 35. Hopper do wydawania reszty – min. 3 szt. |  |  |
| 36. Hopper: wyposażenie w nieulotną pamięć |  |  |
| 37. Czytnik kart zbliżeniowych |  |  |
| 38.Czytnik/programator e-kart Ostrowskiego Biletu Elektronicznego |  |  |
| 39. Terminal płatności bezgotówkowych |  |  |
| 40. Zabezpieczanie kasety przed wyciągnięciem: dodatkowy zamek lub kod PIN |  |  |
| 41. Zasobnik monet: funkcja samonapełniania się |  |  |
| 42. Drukarka biletów: min. 2 szt |  |  |
| 43. Drukarka biletów: termiczna |  |  |
| 44. Drukarka biletów: monochromatyczna |  |  |
| 45. Drukarka biletów: pełna obsługa grafiki |  |  |
| 46. Drukarka biletów: rozdzielczości co najmniej 200 DPI umożliwiająca druk tekstu oraz grafiki, w tym kodu 2D. |  |  |
| 47. Drukarka biletów: współpracująca z rolką papieru o gramaturze od 80 g/m2 do 140 g/m2 zapewniająca zapas ok. 5 000 biletów, z odcięciem pojedynczego biletu z krążka taśmy o szerokości 80mm +-1mm. |  |  |
| 48. Drukarka biletów: sygnalizacja końca i zbliżającego się końca papieru |  |  |
| 49. Drukarka biletów: z gilotyną samoostrzącą |  |  |
| 50. System zasilania: 230V |  |  |
| 51. System zasilania : własny akumulator podtrzymujący z automatycznym układem ładowania |  |  |
| 52. System rejestracji czasu – zegar bateryjnie podtrzymywany |  |  |
| 53. Moduł transmisyjny – moduł transmisji bezprzewodowej opartej na sieci komórkowej transmisja pakietowa GSM/GPRS/UMTS |  |  |
| 54. Moduł GPS |  |  |
| 55. Sieć Ethernet |  |  |
| 56. Komplet zapasowych kaset na monety - 3 szt. |  |  |
| 57. Interfejs w językach: polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski |  |  |
| 58. Temperatura pracy: od -25 do 50 st. C. |  |  |
| 59. System kontroli temperatury i dogrzewania automatu |  |  |
| 60.Oznakowanie dla osób niedowidzących |  |  |
| 61. Podświetlenie elementów aktywnych przy sprzedaży |  |  |
| 62. Komputer przemysłowy zarządzający automatem |  |  |